## Slide 1: 规模化鸡场冬季环境控制
2013.5.29

## Slide 2: 适用于
单群规模10000以上密闭鸡舍，同时具备
自动饮水、自动喂料系统
负压或正压通风系统（纵向、横向）
足够的进风口且均匀分布（角度可调）
供暖设施并自控温度系统
水帘降温系统（冬季很少使用）
北方（寒冷干燥）地区

## Slide 3: 几对主要矛盾
外界低温干燥的环境与舍内温暖湿润的要求矛盾
季节性流行病的压力与生物安全要求矛盾
供暖（保温）的难度与舍内足量新鲜空气（通风）的要求矛盾
放大了的应激因素与下降了的鸡体抵抗力的矛盾
高压下种鸡场鸡苗抗体与我们免疫的矛盾
……

## Slide 4: 一、通风换气
随着育种、饲料营养、养殖条件等方面的逐年改善和进步，肉鸡的日增重越来越快，达到一定体重的周期越来越短
中慧最好批次指标：1周体重220g， 2周560g ，3周1100g。42d体重3.2kg、料肉比1.63、成活率97%以上（最差：略）
如此快速增重，鸡还正常、健康么？有一点是肯定的：心肺发育滞后、功能受损！
引申：供给充沛的新鲜空气（氧气），尤其是前20天，就成为首要的福利

## Slide 5
通风换气，可以适当地排除舍内的有害气体、病原微生物、灰尘和水汽等，降低它们对鸡生长发育的影响，另外换进外界新鲜的空气
鸡舍内的有害气体主要有氨气、硫化氢气体、二氧化碳、一氧化碳等，浓度过高而又长时间得不到缓解时，就会出现下述危害
——氨气浓度过高，常发生粘膜的碱损伤和全身碱中毒、粘膜充血症、呼吸道疾病和贫血。严重时还会导致粘膜水肿、肺水肿和中枢神经中毒性麻痹
——硫化氢浓度过高时易引起粘膜酸损伤和全身酸中毒，情况同氨气相似
——二氧化碳浓度过高，持续时间长时主要是造成缺氧

## Slide 6
鸡舍内各种气体的浓度有一个允许范围值：
气体 致死浓度（％）最大允许浓度（％）
二氧化碳 >30 <1 甲烷 >5 <5 硫化氢 >0.05 <0.004（40ppm） 氨 >0.05 <0.0025（25ppm） 氧 <6

## Slide 7
氨气比重较低(17)，离地面90-110cm处的密度最大
硫化氢比重较大(34)，离地面30-40cm处密度最大
一氧化碳比重（28）与空气（29）接近，离地面40-90cm处最大。据此确定适宜的换气方式

## Slide 8: 冬季通风方式
解决通风与保温的矛盾比较适合的做法是采用横向负压通风，以最小通风量满足新鲜空气的需要

## Slide 9: 何为最小通风
最小通风量是鸡只维持生命和健康所需的最低的新鲜空气供给量。当鸡舍通风量低于最小通风量时，有害气体增加，氧气减少，会引发呼吸道等疾病，甚至会对鸡群的生命造成威胁
冬季鸡舍温度比我们所需要的理想目标温度低时，就需要采用最小通风方式。通常推荐的最低通风量为0.017立方米/分钟/公斤体重
横向通风气体交换快，在保证空气质量的同时又不会导致鸡舍内环境温度变化太大，因为横向通风时鸡只基本感觉不到有风吹过

## Slide 10: 如何使用最小通风方式
根据鸡的日龄和体重的变化设定风机的工作模式。一般是由一个时间继电器控制一个5分钟的风机开——关周期，以便保证良好的空气质量与舍内温度均匀
我们通常安装48和36英寸两种规格的风机，48规格一般设计通风能力为20000立方英尺（566立方米） /分钟，36规格一般为10000立方英尺（283立方米） /分钟。因为动力因素、安装因素、使用年限因素等的影响，达不到设计能力标准或衰减

## Slide 11: 怎样计算最小通风方式
以一栋饲养15000只日龄为14天（约500克）的鸡舍为例
按所需最小通风量为0.017立方米/千克/分钟计算。需要的通风量：15000只*0.5*0.017立方米/分/千克=128立方米/分钟
设定为5分钟一个循环： 5分钟通风量=128立方米/分*5分钟=640立方米
风机运行时间=需要通风量/风机每分钟排风能力
如果我们使用1台48英寸风机（约566立方米/ 分钟），那么640立方米/566立方米=68秒。即设定应该为1分钟开4分钟关。同样两台36英寸风机（283立方米/分钟）每5分钟运转68秒也能达到640立方米/5分钟的通风量

## Slide 12
不同体重时肉鸡需要的最低通风量和最高通风量
体重(公斤) | 最低通风量 (立方米/小时) | 最低通风量 (立方米/小时) | 体重(公斤) | 最低通风量 (立方米/小时) | 最高通风量 (立方米/小时)
0.050 | 0.074 | 0.761 | 1.800 | 1.091 | 11.189
0.100 | 0.125 | 1.280 | 1.900 | 1.136 | 11.652
0.150 | 0.169 | 1.735 | 2.000 | 1.181 | 12.109
0.200 | 0.210 | 2.153 | 2.100 | 1.225 | 12.560
0.250 | 0.248 | 2.546 | 2.200 | 1.268 | 13.006
0.300 | 0.285 | 2.919 | 2.300 | 1.311 | 13.447
0.350 | 0.319 | 3.276 | 2.400 | 1.354 | 13.883
0.400 | 0.353 | 3.621 | 2.500 | 1.396 | 14.315
0.450 | 0.386 | 3.956 | 2.600 | 1.437 | 14.742
0.500 | 0.417 | 4.281 | 2.700 | 1.479 | 15.165
0.550 | 0.448 | 4.598 | 2.800 | 1.520 | 15.585
0.600 | 0.479 | 4.908 | 2.900 | 1.560 | 16.000
0.650 | 0.508 | 5.212 | 3.000 | 1.600 | 16.412
0.700 | 0.537 | 5.510 | 3.100 | 1.640 | 16.821
0.750 | 0.566 | 5.803 | 3.200 | 1.680 | 17.226
0.800 | 0.594 | 6.090 | 3.300 | 1.719 | 17.629
0.850 | 0.621 | 6.374 | 3.400 | 1.758 | 18.028
0.900 | 0.649 | 6.653 | 3.500 | 1.796 | 18.424
0.950 | 0.676 | 6.928 | 3.600 | 1.835 | 18.817
1.000 | 0.702 | 7.200 | 3.700 | 1.873 | 19.208
1.100 | 0.754 | 7.734 | 3.800 | 1.911 | 19.596
1.200 | 0.805 | 8.255 | 3.900 | 1.948 | 19.982
1.300 | 0.855 | 8.766 | 4.000 | 1.986 | 20.365
1.400 | 0.904 | 9.267 | 4.100 | 2.023 | 20.745
1.500 | 0.951 | 9.759 | 4.200 | 2.060 | 21.124
1.600 | 0.999 | 10.243 | 4.300 | 2.096 | 21.500
1.700 | 1.045 | 10.719 | 4.400 | 2.133 | 21.874

## Slide 13: 为何使用5分钟通风循环
在一定的负压下，风机的通风量是一定的，循环周期的设定不同，鸡舍内的气体交换和温度变化也将不同
如果一个循环周期过长，气体交换充分，但舍内温度波动会比较大
如果循环周期太短，温度波动虽然变小，但在一个周期中舍内空气交换不充分，舍内空气质量差
经过对3、5、10分钟循环周期进行对比，综合温度的稳定性和舍内气体交换情况两方面评定，5分钟的循环周期，能保证更好的空气质量及温度的均衡

## Slide 14: 循环周期
风机定时循环周期不超过5分钟。周期越短，温度波动范围越小
5分钟
2.5分钟
排风时间 分钟
舍温 ℃

## Slide 15: 不可忽视的问题：风速
使用最小通风模式时，舍外冷风从侧墙进风口进入应有足够的风速（3-3.5米/秒），才能“喷射”空气进到鸡舍中间天花板附近，以达到混合室内的空气的目的。避免冷空气直接吹在鸡身上
风速小
合适风速
风速大

## Slide 16: 不可忽视的问题：风速
进风口的风要满足3-3.5米/秒的流速，就必须达到负压表显示舍内负压回缩8-10mm水柱
因为风冷效应，因此需注意舍内的风速，以鸡背处风速0.1-0.2米/秒为好，不宜超过0.3米/秒。因此鸡舍密闭性要好，以免局部出现低温、贼风等

## Slide 17: 风速测定仪

## Slide 18: 开启多少进风口？
进风风速要满足3-3.5米/秒，舍内保持负压8-10mm水柱情况下，2台36风机（每台排风量283立方米）的运行需要有30平方英尺（约2.8平方米）的进风口面积
一般商品小窗的尺寸为0.52米*0.27米。冬季因为需要保持进风口的打开角度向上，所以有效面积为风口面积的30-35%左右（6-8厘米）。那么需要开启的进风口应为：2.8/(0.52*0.27*30%)=66个
冬季一般情况下启动两台36英寸排风扇已能满足通风的需要，所以66个风门可以满足2台36风机达到风速的通风需要。如果随着日龄增加需要加大通风，可以把风口角度加大至40-50%,但是必须要达到负压要求

## Slide 19: 需要警惕的几个环节
冬季通风必须满足最小通风量要求
通风不是光开风机，必须开小窗（进风口)
开窗不是随意开，尽量均匀一致
窗口大小的调整是在风机运行时进行
调整的依据：风速3-3.5m/s；或者负压8-10mm水柱
测量鸡背处风速，不超过0.3m/s。如有超过应检查、调整、采取措施
进风口风机百叶易挂霜、结冰，及时清除

## Slide 20: 二、温度与湿度
冬季舍内温度要保持适宜、稳定很困难，这与通风换气是很大的矛盾。解决的原则：外界温度16oC以上时，以通风为优先；-1oC以下时，以保温为优先
当通风量低于最小通风20%，仍不足以维持90%的标准温度值的时候，说明供暖设备该更换了
在一个相对密闭的空间里，表显温度的值受湿度影响，呈负相关。温度相同而湿度不同，鸡的体感温度与表显温度并不符合。所以在表显温度适宜，但仍有扎堆畏寒、鸡爪冰凉的情况出现时，一定与湿度过低或贼风侵袭有关。夏季高湿也会出现反之的情况

## Slide 21: 在静态空气条件下不同相对湿度和体重时的推荐温度(℃)
Wt(g) | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80%
42 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 29.5 | 29.0 | 27.0
175 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 29.0 | 28.0 | 26.5
456 | 30.0 | 30.0 | 29.5 | 28.5 | 27.0 | 25.5
931 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 26.5 | 26.0 | 25.0
1467 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 23.5 | 22.5
2049 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.0 | 20.5
2634 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.0
3177 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0
4064 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0

## Slide 22: 舍内温差的处理
北方供暖方式多为煤炉、一端供热，势必造成鸡舍两端的温度差异，最多可达3-4oC
采取横向通风方式难以消除差异，通风量小的时候，由于开启的风机少，还会加大差异。办法：尽量开启远端侧墙风机，减少远端小窗开启尺度，加大近端开启尺度
纵向通风好于横向：关闭远端小窗，自中间部位开始向近端开窗并逐步加大尺度。

## Slide 23: 湿度的维持与添加
适宜的湿度可以加速温度传递，有助于温度均匀，还有利于降低风尘、湿润喉管，减轻呼吸道疾病。但湿度过高也会引发有害气体增加和霉菌发生，从而威胁呼吸道
冬季舍内湿度一般偏低，极端湿度有时会低至25%左右。我认为前20天不低60%，
20天以后不低于50%就很可以了。达到这个目标也还是需要加湿，而且需要经常添加，因为通风使水分不停地流逝

## Slide 24: 通风不断地带走水分
冷空气吸收热量的同时体积膨胀，容纳更多的水分。排出的混合废气中带走鸡舍的湿气

## Slide 25: 加湿方法
育雏区外地面洒水。缺点是：人为因素多，湿度忽高忽低不稳定；外围垫料易潮湿发霉；扩栏后无法使用
热风炉加湿：加水喷嘴安装在送风电机和热风炉加热管道之间，使水变为蒸汽后混合于热风中，送入鸡舍。缺点是：汽化效果受炉温影响，水量不容宜控制
喷雾加湿。用热水通过喷雾撒入鸡舍，雾滴越细越好，这种办法可以结合带鸡消毒进行，但容易引起温度降低。需要事先升高温度1-2oC，而且不能一次加多量水，分次少量添加，以免引起大幅降温

## Slide 26: 夏季通风降温

## Slide 27
Thank you!

## Slide 30: 三、老生常谈生物安全
生物安全包括消毒、免疫、“6S”等内容。“6S”偏重于环境卫生与现场管理，不算是难点。免疫下一节会谈到，我们这里主要谈论消毒
消毒是切断传播途径的主要手段，也是我们唯一容易做、会做、也能做到的事情。可实践中往往忽略了最该做、最易做的这件事情，把眼睛盯在易感动物的投药治疗上面。结果没顾好“此”又失去了“彼”
说消毒易、会、能，却也存有很多误区

## Slide 31: 养殖场使用药物消毒的误区
消毒前不做机械性清除的误区
消毒药物作用的发挥，必须使药物接触到病原微生物，但被消毒的现场会存在大量的有机物，如粪便、饲料残渣、畜禽分泌物、体表脱落物，以及鼠粪、污水或其它污物，这些有机物中藏匿有大量病原微生物。同时，消毒药物与有机物，尤其是与蛋白质有不同程度的亲和力，可结合成为不溶性的化合物，并阻碍消毒药物作用的发挥。再者，消毒药被大量的有机物所消耗，严重降低了对病原微生物的作用浓度，所以说，彻底的机械清除是有效消毒的前提

## Slide 32: 消毒前不做机械性清除的误区
机械清除前应先将可拆卸的用具如食槽水槽、笼具、网等拆下，运至舍外清扫、浸泡、冲洗、刷刮，并反复消毒。舍内在拆除用具设备之后，从屋顶、墙壁、门窗，直至地面和粪池、水沟等按顺序认真打扫清除，然后用高压水冲洗直至完全干净
在打扫清除之前，须先用消毒药物喷雾和喷洒，以免病原微生物四处飞扬和顺水流排出，扩散至相邻的畜禽舍及环境中，造成扩散污染

## Slide 33: 对消毒程序和全进全出认识的误区
消毒应按一定程序进行，不可杂乱无章随心所欲。舍内从上到下(从屋顶、墙壁、门窗至地面，下同)喷洒大量消毒液→搬出和拆卸用具和设备→从上到下清扫→清除粪尿等污物→高压水充分冲洗→干燥→从上到下并在空中用消毒药液喷雾，雾粒应细，部分雾粒可悬浮15分钟左右→干燥→换另一种类型消毒药物喷雾→干燥。必要时用20%石灰乳涂墙→将已消毒好的设备及用具搬进舍内安装调试→密闭门窗后用甲醛熏蒸，必要时三天后再用等量氨水喷雾一次→封闭空舍7—15天，才可认为消毒程序完成。

## Slide 34: 对消毒程序和全进全出认识的误区
有的对全进全出的要求不甚了解，往往在清舍消毒时，将出栏时剩余的数只生长落后或有病无法转出的鸡留在舍内或场内，有的甚至还在单独饲养。可以认为，在场内舍内存留一 只鸡，都不能视为做到了全进全出

## Slide 35: 使用石灰消毒的误区
新出窑的生石灰是氧化钙，加入一倍量的水，即生成疏松的熟石灰，也即氢氧化钙，只有这种离解出的氢氧根离子具有杀菌作用。有的场在入场或鸡舍入口处，堆放厚厚的干石灰，让鞋踏而过，这起不到消毒作用。也有的用放置时间过久的熟石灰做消毒用，但它已吸收了二氧化碳生成了碳酸钙，完全丧失了杀菌消毒作用。有的将石灰直接洒在场区或舍内，致使石灰粉尘大量飞扬，必定会吸入呼吸道内，引起咳嗽、打喷嚏、甩鼻、呼噜等一系列症状，人为的造成了一次呼吸道炎症。使用石灰消毒最好的方法是加水配制成10%——20%的石灰乳，用于涂刷畜舍墙壁或泼洒场地，称为“涂白覆盖”，既可消毒灭菌，又有覆盖污斑、涂白美观的作用。

## Slide 36: 饮水消毒的误区
饮水消毒实际是对饮用水的消毒，鸡喝的是经过消毒的水，而不是喝的消毒药水。如果任意加大水中消毒药物的浓度或长期饮用，除可引起急性中毒外，还可杀死或抑制肠道内的正常菌群，对鸡的健康造成危害。所以饮水消毒应该是预防性的，而不是治疗性的
在临床上常见的饮水消毒剂多为氯制剂、季胺盐类和碘制剂，中毒原因往往是浓度过高或使用时间过长。中毒后多见胃肠道炎症并积有粘液、腹泻，以及不同程度的死亡。还有的按某些资料，给雏鸡用0.1%高锰酸钾饮水，结果造成口腔及上消化道粘膜被腐蚀，往往造成雏鸡较多的死亡

## Slide 37: 使用甲醛消毒的误区
甲醛对绝大多数病原微生物包括芽孢和真菌等，都有较强的杀灭作用。但它有穿透力差、作用缓慢的缺点，而且在低温下存放的甲醛溶液，可生成絮状的三聚甲醛，致使杀菌力下降。甲醛溶液消毒的作用受温度和湿度的影响很大，温度越高消毒效果越好。温度每升高10℃，消毒力可提高2—4倍。在温度为0℃的环境下，几乎没有消毒作用，所以应保持在20℃以上使用。还要注意，所说的温度是指被消毒物品表面的温度，而不是空气的温度，也不是在使用甲醛时短时内的温度。在用甲醛熏蒸消毒时，还应使环境相对湿度达到80%—90%，消毒作用才得以发挥

## Slide 38: 带鸡喷雾消毒的误区
带鸡消毒的作用不仅限于体表，还包括整个空间和环境，因许多病原微生物是通过空气传播的，所以将带鸡消毒视为全方位消毒可能更为全面。带鸡消毒喷出雾粒直径大小应控制在80—120微米，雾粒过大则在空中下降速度太快，起不到消毒空气的作用;雾粒过细则易被鸡吸入肺泡，引起肺水肿、呼吸困难
做喷雾消毒的药物应选杀菌谱广、刺激性小的药物。药物的浓度必须按照使用说明，不可任意加大或降低。喷雾药物用量可按每m3空间10—15毫升计算。因每进行喷雾一次，可降低舍温2℃—4℃。所以在冬季应灵活调节药液浓度或用量。带鸡消毒根据情况每3—5天一次以至每天1—2次。最好使用高压雾线，喷出的雾粒大小及流量可通过压力进行调节，用一般手动喷雾器不易达到此种要求

## Slide 39: 选用消毒药的误区
使用消毒药有时要调换不同类型的药物，有的认为是避免病原微生物产生抗药性，实际病原微生物对消毒药是不会产生抗药性的。调换消毒药要根据消毒对象、目的、疫病种类以及使用方法而决定，不能随心所欲任意调换，既要考虑对病原微生物的杀灭作用，又要考虑对人畜无害

## Slide 40
如甲醛、二醛、氢氧化钠、过氧乙酸等消毒作用都较强，对病毒．细菌、芽孢、真菌等都有较好的杀灭作用，但它们的副作用也较大，对有些消毒方式不适用,如带鸡消毒。而季胺盐类、氯制剂等相对副作用较小，但对芽孢、真菌等杀灭作用较差。季胺盐类消毒剂对法氏囊病毒及呼肠孤病毒等灭活作用则较低。
为了弥补各消毒药的某些缺点，增强消毒力，已研制了许多复合制剂，如复合碘制剂、复合季胺盐类、复合酚制剂、复合醛制剂等可供选用。但是有些药应严格按要求配制后使用，如过氧乙酸，A.B液混合后在l0天内效力不会降低，但60天消毒力已下降30%以上，并逐渐完全失效

## Slide 41: 盲目消毒的误区
消毒应分为定期消毒和临时消毒，定期消毒是针对当地常发生的疫病种类、畜禽种类、不同季节等综合因素进行分析安排:如药物种类、使用浓度、消毒方法次数，以及消毒药物的轮换等。这种消毒是预防性的，但它至关重要，要制定周密的计划，不可随心所欲
在受到某种疫病威胁或已发生疫情时，要根据情况制定临时消毒计划，除考虑选用针对性的消毒药物、消毒方法之外，还必须全面彻底的进行全方位大扫除、大消毒，并应反复进行数次

## Slide 42
对进入生产区的人员、车辆、物料必须严格按程序进行消毒，不论是行政领导、技术人员或饲养工人，都应接一个标准执行。许多养殖场对外来人员要求严，对本场人员松的“外紧内松”“偷工减料”现象常有发生，如:不经任何消毒从饲料间、粪场等通道进入生产区的，基本都是本场人员
场地消毒使用消毒液的量一般为每平方米300ml，车辆入场必须用消毒液彻底冲洗 （包括驾驶室），驾驶员不准下车。实际上多数养殖场的环境和车辆消毒流于形式

## Slide 43: 四、应激因素与免疫反应
应激反应（正确地讲是一种生理应激）是机体对热、冷、疾病、捕捉、不良通风、营养不良、霉菌等应激原和许多其它外部刺激的非特异性反应
这类反应一般有三个阶段：第一阶段是警觉期。在此阶段鸡识别应激原，让鸡开始迅速应答或抵抗。这阶段肾上腺髓质释放大量激素，使机体迅速动员其营养储藏。警觉反应不能持续很长时间，然后机体进入第二阶段，即抵抗阶段。此阶段是由肾上腺皮质分泌的激素介导的，动员不太容易获得的机体储备来调节。抵抗阶段的重要性是它能持续直至身体适应、消除应激原，或直至机体消耗光其营养储备而进入第三阶段—衰竭阶段，在此阶段，鸡将最终死亡。

## Slide 44: 应激的机理与后果
大多数情况下，鸡只日常遭遇的应激原是温和的，鸡群能适应它而不引起显著的经济损失。但一些应激原非常强烈，以至于鸡的所有努力也仅仅能够存活下来，消耗了许多不同组织的储备，导致了生长缓慢和免疫功能的抑制，以及许多其它后果
对强烈应激原的应答，肾上腺皮质酮将会引导机体储备(蛋白质、碳水化合物、脂肪)由生长和免疫功能，转向抵抗应激原这一更为迫切的问题

## Slide 45: 发生应激反应如热应激时机体变化示意图
应激原 大脑
促肾上腺皮质激素
肾上腺皮质
皮质酮
“非必需”的功能
“必需”的功能
营养和储备
散热
呼吸频率增加
心率增加
免疫功能
生长
羽毛
繁殖
下丘脑
促肾上腺皮质激素释放激素
垂 体

## Slide 46: 应激对于免疫的抑制作用
应激反应降低了机体储备，影响了鸡的生长、生产和免疫功能，使鸡对疾病更易感。现已证明，肾上腺皮质酮对免疫功能有相对直接的影响。在对病毒的正常免疫应答过程中，被称作淋巴细胞的白细胞互相作用，建立免疫应答。已知应激反应会降低淋巴细胞的数量，引起对病毒病易感性的增加
这就说明了为什么免疫过程中，强烈应激原的出现常常导致不能达到最佳的免疫效果。流行于养鸡业的病毒病即使采用最好的免疫程序，也能迅速扩散并且突破机体防御能力

## Slide 47: 应激原对于免疫的抑制
免疫接种后天数
正常鸡免疫后的初次抗体应答
应激原作用后免疫的抗体应答

## Slide 48: 减轻或者消除应激
冬季养鸡最多的应激因素就是冷应激（温差变化过大过频、贼风）、通风不良（缺氧、有害气体超标时间过长）、霉菌以及疾病，通过改善鸡舍保温条件、减少饲养密度、提高供暖效率、正确使用通风方法等手段，可以有效减轻应激的发生
研究表明，Vc能减小应激原的不利影响。Vc作用方式不象其他维生素，它参与类固醇激素包括肾上腺皮质酮和性激素、雌激素及睾丸酮产生的不同环节。在其它组织生产更多性激素的同时，Vc可以减少肾上腺皮质酮的产生，因而应激反应不会那么强烈，而且免疫抑制也不会那么严重

## Slide 49: 关于免疫反应
很多养鸡者希望防止疫苗反应，因为有害的疫苗反应对养禽的经济效益有负面影响，尤其在冬季肉鸡发生过度的疫苗反应是普遍的现象
过度的疫苗反应可以引起增重缓慢、饲料消耗和死淘率增加以及昂贵的治疗成本。然而，正常的疫苗反应是活苗接种发生的正常现象，是机体免疫系统产生应答的指征。灭活苗接种也可在接种的部位产生局部反应
刺激免疫系统是鸡只抵抗疾病所必需的，如果免疫后没有任何疫苗反应，表明免疫系统没有被激活。造成这种结果的原因有许多，如达不到最低疫苗剂量、活苗在接种前被灭活、或在免疫时鸡本身就有足够的免疫力等

## Slide 50: 有害的疫苗反应
有害的疫苗反应达不到好的免疫效果。导致疫苗反应严重的因素包括鸡的质量、母源抗体的水平、疫苗毒（菌）株和所接种的剂量、免疫途径、接种时间、免疫抑制、应激原、饮水、垫料和空气质量
肉仔鸡正常的嗜呼吸道疫苗的反应通常在免疫后2-3天开始，并持续5天左右。1日龄免疫后所产生的抗体，对于二次的加强免疫具有缓冲作用，使得疫苗反应通常较轻。然而在冬季，当鸡舍密闭保温时，空气交换减少、空气质量下降，将导致严重的疫苗应激
粉尘和氨气会大大加重呼吸道疫苗反应，而且会影响到下次免疫。呼吸道疫苗反应通常以眼流泪、呼吸道啰音和头部震颤为特征

## Slide 51
呼吸道疫苗反应，鼻、眼有分泌物、张口呼吸

## Slide 52
如果鸡群健康状况不良或正处于发病状态，这样就削弱了其清除疫苗反应的能力。当免疫时鸡正处于免疫抑制状态，疫苗反应比正常更严重。由于免疫系统遭受损伤，它们没有能力从呼吸道中清除疫苗病毒
引起免疫抑制的原因比较复杂，属于商品场的主要有传染性法氏囊病、球虫病、波氏杆菌病、霉菌毒素中毒和鸡贫血因子感染。许多应激反应也是引起免疫抑制的原因，在应激反应过程中，动物很难抵抗病原体的侵害

## Slide 53: 其它因素
滚动反应：如果接种疫苗的操作不当，将显著地影响其滴度。这将使部分鸡不能获得最小感染剂量，导致疫苗病毒从接种鸡向未接种鸡传播，产生长期的疫苗反应
接种方法 ：喷雾免疫时雾滴过细（大于120微米），会使疫苗病毒被吸入到呼吸道的深部，引起严重反应。疫苗毒株的毒力太强，疫苗反应可能更严重
饲养管理：如果没有空气流动；如果鸡受凉；如果昼夜的温差很大；如果饮水被细菌严重污染；如果垫料潮湿；如果鸡舍内的氨气浓度过高、过量的粉尘或者如果鸡正受到热应激原刺激，疫苗反应必定加重

## Slide 54: 一种必要的反应
总之，疫苗反应是机体免疫系统对疫苗中的病原做出的重要和必需的应答。这一反应标志着对病原因子的识别。血清学监测也是用于评价对某些疫苗反应的工具。过度的反应并不理想，但可以通过良好的饲养管理、正确的疫苗操作、选择适当的疫苗以及正确地接种加以避免或减轻

## Slide 55: 我的认识
要做的太多，但我们最应该的是：把我们能够做到的做好；不能做到的请人来做。
能做的不做，或做的不认真不细致，结果只能是把鸡养出病来！
返璞归真！